陕西奥来泽环境测试技术服务有限公司项目

环境影响报告表

核工业二○三研究所

二○一九年三月

建设项目环境影响报告表

项 目 名 称: 陕西奥来泽环境测试技术服务有限公司项目

建设单位(盖章): 陕西奥来泽环境测试技术服务有限公司

编制日期:  二○一九年三月

国家环境保护总局制

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西奥来泽环境测试技术服务有限公司项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 陕西奥来泽环境测试技术服务有限公司 |
| 法人代表 | 常培信 | 联系人 | 杨鸿杰 |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区空港新城底张镇 |
| 联系电话 | 17719672508 | 传 真 | / | 邮政编码 | 712000 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区空港新城底张镇 |
| 立项审批 部门 | / | 备案 文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | M7452检测服务 |
| 占地面积 | 411m2 | 绿化率 | / |
| 总投资 （万元） | 600 | 其中：环保投资 (万元) | 4 | 环保投资占总投资比例 | 0.7% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 | 已投产 |
| 项目内容及规模 一、项目背景 陕西奥来泽环境测试技术服务有限公司成立于2016年4月，是经陕西省工商行政管理部门登记注册的股份制高科技公司，专业从事机械、电工电子等产品的环境试验，公司占地面积400平方米，现有大型试压设备：CS2100/CS2100A型热真空试验系统、DC-200L高低温冲击试验系统HUT高低温湿热试验系统；具备开展热真空试验、热平衡试验、温度冲击试验、湿热试验、电子元器件环境应力筛选试验等环境试验能力。 根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不在淘汰类和限制类之列，属于允许类，项目的建设符合国家产业政策。 陕西奥来泽环境测试技术服务有限公司于2019年1月委托我所承担本项目的环境影响评价工作。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，该项目应编制环境影响评价报告表。接受委托后，我所立即组织技术人员踏勘现场和收集有关资料，并依照相关规定编写成报告表，供建设单位报环境保护行政主管部门审批和作为污染防治建设的依据。 二、工程概况 1、项目基本概况 （1）项目名称：陕西奥来泽环境测试技术服务有限公司项目； （2）建设地点：陕西省西咸新区空港新城底张镇； （3）建设单位：陕西奥来泽环境测试技术服务有限公司； （4）建设性质：新建； （5）项目用地：项目总占地面积411m2亩。 2、地理位置及周边关系 （1）地理位置 本项目厂址位于西咸新区空港新城底张镇咸阳彩虹电子配件有限公司9号厂房1楼北。地理位置图详见附图1。 （2）与周边外环境的关系 据现场调查，本项目南侧为陕西仕桌金属制品有限公司，北侧为废弃厂房，东侧为空地，西侧为陕西仕桌金属制品有限公司。项目四邻关系图详见附图2。 3、项目主要内容及规模 本项目主要进行航空器件热真空试验，对来件进行检测，本项目租赁厂房中检测车间及办公楼为已建工程项目主要建设内容见表1，项目主要生产设备详见表2。项目平面布置图见附图3。 表1 项目建设内容一览表 序号 类别 建设名称 实施内容 备注 1 主体 工程 检测车间 检测车间1座，建筑面积311m2，主要对航空器件进行热真空试验。 已建 2 辅助 工程 办公楼 项目区厂房东侧设办公区，建筑面积100m2， 已建 3 液氮区 两个液氮储存罐，一个5m3，一个10m3。 已建 4 公用 工程 给水工程 依托咸阳彩虹电子配件有限公司供水系统 / 排水工程 实行雨污分流制，生活污水经化粪池处理后外排至污水管网 供电工程 依托咸阳彩虹电子配件有限公司供电系统 采暖工程 本项目办公房间冬季采用空调供暖 / 5 环保工程 废水处理 生活废水依托咸阳彩虹电子配件有限公司化粪池，经厂区化粪池预处理进入污水管网。 噪声处理 选择低噪声设备，加强平时的运营管理等综合措施 固废处理 生活垃圾、收集后按照环卫部门规定外运处置。 表2 主要生产设备设施一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（台套） 1 热真空试验系统 CS2100/CS2100A型 2 2 高低温冲击试验系统 DC-200L 1 3 高低温湿热试验系统 HUT 1 （3）项目产品方案及生产规模 本项目为航空器件来件加工，年检测航空器件规模为300件。 （4）劳动定员及工作制度 本项目劳动定员9人，全年生产天数为300天，实行三班制，全年工作7200h。 4、公用工程 （1）给排水系统 ①给水：本项目用水主要为员工生活用水，生活用水依托咸阳彩虹电子配件有限公司供水系统。 ②排水：本项目排水采用雨污分流制。雨水经厂区管网收集后直接排入城市雨水管道；生活污水经化粪池处理后进入城市污水管网，进入秦汉污水处理厂。 （2）电力系统：本项目所需电源依托咸阳彩虹电子配件有限公司供电设施。 （3）供暖：采用空调取暖。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，不存在原有环保问题。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 西咸新区位于陕西省西安市和咸阳市建成区之间，区域范围涉及西安、咸阳两市所辖7县（区）23个乡镇和街道办事处，规划控制面积882km2。西咸新区空港新城位于西咸新区西北部，北至泾河，南至福银高速，东接秦汉新城，西抵西咸新区边界，包括泾阳县的太平镇、渭城区的底张镇、北杜镇和周陵镇福银高速以北区域，总面积141km2，规划建设用地36km2，现状人口7.86万人。空港新城位于西咸新区西北部，东临泾干镇、高庄镇和正阳镇，南接渭城镇和窑店镇，西邻马庄镇，北接泾阳县。全境南北长18km，东西宽14km，总面积144km2。 本项目位于陕西省西咸新区空港新城底张镇咸阳彩虹电子配件有限公司院内，项目南侧为陕西仕桌金属制品有限公司，北侧为废弃厂房，东侧为空地，西侧为陕西仕桌金属制品有限公司。 2、地形、地貌 项目区域地处关中构造盆地中部的渭河北岸地塹地带，地势西北高，东南低，从北至南呈阶梯状向渭河倾斜，地面覆盖有巨厚的第四系沉积物。项目所在区域地貌为泾渭河冲积平原，区域南部为渭河河流阶地，区域北部为黄土台塬区。项目区域阶面微有起伏，后缘以陡坎与黄土台原接触，海拔460~490m。 3、地质 项目区域位于渭河北岸，属渭河断陷盆地中段南部，西安凹陷的东南隅。西安凹陷是渭河断陷盆地中的沉积中心之一，周边为四条深大断裂带所切围，其东边界为长安-临潼断裂，西为哑柏断裂，南为秦岭山前断裂，北为渭河断裂，凹陷内新生代地层厚逾7000m，其中第四系地层厚达500~1000m。渭河断裂近东西走向，为一高角度正断层，断裂深达基底，形成于前震旦纪，第四纪以来仍有明显活动，历史上该断裂发生过中强地震，活动性东强西弱，属于发震断裂。拟建场地距离南部的渭河北岸断裂垂直距离大于5km，按GB50011-2011的相关规定，可不考虑其影响，场地稳定。 区内地层除切割较深的沟谷边缘有基岩出露外，其他地区均为巨厚的新生代陆相堆积。其中第四系地层发育较完整，厚度达300余m，最上部则为百余米厚的风成黄土，形成今日高出河床数十米至百余米的黄土台塬，黄土之下为一套洪积、冲湖积相堆积，构成黄土台塬的基础。 4、水文 （1）地表水 渭河干流全长818公里，其中陕西境内河长约502公里，西安市境内长约150km，临潼境内长40.8km。据咸阳站1934-1979水文系列资料，多年平均径流量53.8亿m3，多年平均流量170.6 m3/s。实测年最大径流量111.7亿m3（1964年），实测年最小径流量20.72亿m3（1972年），最大与最小径流量比值为5.4，年纪变化显著。渭河属季风性河流，径流年内分配极不均匀，一般来说7-9月为丰水月，12月至翌年3月为枯水月。 渭河是一个靠雨水补给的多沙性河流，流量、沙量变化与流域降水条件、地面覆盖物质密切相关，由于夏季暴雨集中，流域内侵蚀强烈，因此汛期流量、沙量激增。据有关水文资料，汛期流量占全年的58.7%，沙量占全年84.92%，多年平均水量为55.54亿m3，沙量1.78亿吨，洪水期多在7、8、9三个月，枯水期多在2、3、4月。渭河上出渡船外，四季均不通航，冬季有冰冻，厚度月10cm。 （2）地下水 项目区域属于泾渭河平原区由全新统与中、上更新统冲积层组成，含水层岩性主要为中细砂含砾石和中粗砂夹砾石组成，水位埋深20～40m，单位涌水量18～22t/h·m。 5、气候特征 项目区位于暖温带，属大陆性季风气候，具有雨热同季、四季分明的特点。年平均气温13.2℃，极端最高气温42.0℃，极端最低气温-19.7℃；多年平均降水量523mm，主要集中在7～9三个月；年平均蒸发量1416.95mm，年日照2182小时；该区全年主导风为东北风，多年平均风速1.9m/s；最大冻土深度在45cm，无霜期208天。 6、植被、生物多样性 经现场调查，项目区域地形较为平坦，区域为城郊生态系统，植被发育一般，主要为人工栽培的农作物和人工绿化。生物多样性一般，未发现国家及各级保护珍稀植物及野生动植物。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、声环境等）: 本项目位于陕西省西咸新区空港新城底张镇。本次区域环境空气质量现状引用陕西省2018年环境状况公报，声环境质量现状监测委托核工业二〇三研究所分析与测试中心。声环境质量现状监测位于项目地厂界。本项目监测报告详见附件四，环境质量现状监测点位布置见附图4。 区域环境质量达标情况 本次评价收集了西咸新区空港新城2018各站点日均值年报，HJ663-2013《环境空气质量评价技术规范（试行）》中基本评价项目的评价指标见表3，各监测因子的监测结果统计见表4。 表3 基本评价项目及平均时间 表4 空港新城北杜站点监测因子统计结果 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率（%） 达标 情况 SO2 年平均质量浓度 13 60 21.6 达标 第98百分位数日均值 35 150 23.3 NO2 年平均质量浓度 82.6 40 91.7 不达标 第98百分位数日均值 85 80 106.2 PM10 年平均质量浓度 108.1 70 154.4 不达标 第95百分位数日均值 248 150 165 PM2.5 年平均质量浓度 56.9 35 162.6 不达标 第95百分位数日均值 138 75 184 CO（mg/m3） 第95百分位数日均值 1.6 4 40 达标 O3（8h平均） 第90百分位数8h平均质量浓度 189 160 118 不达标 根据上表统计结果可知，西咸新区空港新城2018年SO2、NO2的年均浓度及24小时平均第98百分位数均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准中年均浓度和24小时平均浓度的限值要求；PM10、PM2.5的年均浓度及24小时平均第95百分位数均不满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准中年均浓度和24小时平均浓度的限值要求；CO的24小时平均第95百分位数满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准中24小时平均浓度的限值要求；O3的日最大8小时滑动平均值的第90百分位数不满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准中日最大8小时平均浓度的限值要求。 综上，由于空港新城2018年PM10、PM2.5、O3、NO2均存在超标现象，故项目所在区域判断为非达标区。 声环境现状 本项目声环境质量现状监测点为项目场址东、南、西、北四个厂界，4个监测点位进行了声环境现状监测，监测时间为2019年2月27日-28日，连续监测2天。环境现状结果见表5。 表5 环境噪声监测统计结果单位：dB（A） 项目 监测点位 时间 2月27日 2月28日 备注 项目 所在地 东厂界 昼间 55.7 54.7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB，夜间50dB） 夜间 48.0 47.6 南厂界 昼间 56.5 55.5 夜间 47.7 47.9 西厂界 昼间 54.6 55.6 夜间 47.6 46.8 北厂界 昼间 55.6 54.6 夜间 47.9 46.9 从监测结果可以看出，项目厂界昼夜噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类要求。 3、水环境质量现状 本次地表水质量现状评价引用2017年度《咸阳市环境质量报告书》中—渭河咸阳段铁路桥和玻璃钢自动站断面的常规监测数据，以年度均值为参考值，监测点位见图5。 （1）监测项目 监测项目：pH、COD、NH3-N、溶解氧、高锰酸盐指数、BOD5、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、镉、石油类、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、阴离子表面活性剂、硫化物共计22项。 （2）监测时间及地点 监测地点：渭河咸阳段铁路桥断面和玻璃钢自动站断面 （3）监测结果 监测结果见表6。 表6 地表水环境现状监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 项目 断面 pH COD NH3-N 溶解氧 高锰酸盐指数 BOD5 2017年度 铁路桥 8.14 16 0.546 8.7 3.4 2.7 玻璃钢自动站 8.24 16.8 0.846 9.4 3.8 2.9 GB3838-2002Ⅳ类 6~9 ≤30.0 ≤1.5 ≥3.0 ≤10 ≤6.0mg/L 超标率% 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 0 0 项目 断面 挥发酚 砷 汞 六价铬 铅 硒 2017年度 铁路桥 0.0003L 0.0045 0.00004L 0.004L 0.005L 0.0004L 玻璃钢自动站 0.00019 0.0051 0.00002 0.004 0.0025 0.0002 GB3838-2002Ⅳ类 ≤0.01mg/L ≤0.1mg/L ≤0.001mg/L ≤0.05mg/L ≤0.05mg/L ≤0.02mg/L 超标率% 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 0 0 项目 断面 镉 石油类 总磷 硫化物 铜 锌 2017年度 铁路桥 0.001L 0.01L 0.219 0.005L 0.01L 0.05L 玻璃钢自动站 0.001L 0.005 0.194 0.005L 0.005 0.025 GB3838-2002Ⅳ类 ≤0.005mg/L ≤0.5mg/L ≤0.3mg/L ≤0.5mg/L ≤1.0mg/L ≤2.0mg/L 超标率% 0 0 50 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0.19 0 0 0 项目 断面 氟化物 阴离子表面活性剂 氟化物 2017年度 铁路桥 0.73 0.05L 0.73 玻璃钢自动站 0.68 0.05L 0.68 GB3838-2002Ⅳ类 ≤1.5mg/L ≤0.3mg/L ≤1.5mg/L 超标率% 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 （4）地表水质量现状评价 从监测结果可以看出，评价区各项水质监测指标均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）: 经调查地区不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区、经实地调查了解，评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。所以本项目主要保护对象为项目区附近居民，详见表7。 表7 项目周围环境保护目标一览表 环境要素 环境保护 对象名称 方位 最近距离 （m） 规模 保护级别 空气环境 底张村 N 202m 60户，187人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 声环境 区域环境 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准 地表水 水环境 渭河 S 6700 m / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）地表水环境执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准； （2）环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准； （3）声环境东、南、西、北厂界均执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准； （4）地下水环境执行（GB/T14848-2017）《地下水质量标准》Ⅲ类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准； （2）废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准； （3）西、南、东、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； （4）一般工业固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家 “十二五”期间对COD、NH3-N、SO2和NOx四种污染物排放实行总量控制和计划管理的相关规定。本项目运营过程废水依托咸阳彩虹电子配件有限公司化粪池，总量计入咸阳彩虹电子配件有限公司废水总量中，故不次不另申请总量，项目具体总量指标以当地环保部门核准的指标为准。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 1、 生产工艺流程及产污环节 本项目主要进行航空器件热真空试验、高低温试验，对来件进行检测，本项目检测工艺流程如下所示。 与甲方初步沟通主要技术要求 编写试验方案、试验流程 试验方案和试验流程的评审 试验样品及文件交接 试验开始 进行高低温试验 实验结束，交付试验样品 数据分析 交付报告 整理试验数据、影像资料、编写试验报告并归档 本项目加热过程采用电加热，低温试验采用液氮制冷，检测过程不使用任何溶剂，不产生废气、废水、废渣， 设备噪声量较小，排放少量氮气。

主要污染工序 由于本项目车间为已有车间，施工主要为设备安装，不存在土建工程，因此，本次环评针对运行期进行分析。 ①废水：废水为生活废水，职工日常工作、生活产生一定量的生活污水，污染物为COD、BOD5、SS和氨氮。 ②噪声：营运期的噪声污染主要来自于切割、冲压、焊接、抛丸过程所产生的噪声，均为机械性噪声，噪声值为50～60dB（A）。 ③固废：职工日常工作、生活产生一定量的生活垃圾；设备每年定期送到计量所进行年检，不在厂区内进行维修，不产生危废。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 240m3/a | 240m3/a |
|  |  | COD | 350mg/L 0.09t/a | 140mg/l 0.03t/a |
|  |  | BOD5 | 200 mg/L 0.05t/a | 56mg/l 0.01t/a |
|  |  | SS | 240mg/L 0.06t/a | 96mg/l 0.03t/a |
|  |  | 氨氮 | 20 mg/L 0.005t/a | 20mg/L 0.005t/a |
|  |  | 石油类 | 20 mg/L 0.005t/a | 4mg/L 0.001t/a |
| 固体 废物 | 办公、生活 | 生活垃圾 | 2.7t/a | 0 |
| 噪 声 | 运行期噪声主要来自生产过程中铣床、车床、磨床等机械加工设备噪声。噪声值一般在65～85dB（A），噪声设备采取选低噪设备，墙体屏蔽隔音，设备底座加设减震垫等措施后，噪声可降低30dB(A)左右。 |
| 其它 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目已经建成，不新建厂房，不占用空地不动土，本项目不会对区域的生态环境产生明显影响。 |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 施工期主要为设备安装，本次环评只针对营运期进行分析。

营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 （1）废水污染源项及处理处置措施 项目运营过程产生的废水主要为员工生活污水，本项目职工人数9人，食宿自行解决，不设食堂，主要的生活污水为员工盥洗产生的污水及粪便污水，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014）中关中地区120L/d·人计，日用水量为1m3/d，则污水产生量为0.8m3/d（240m3/a）。污水中主要污染物因子为COD、BOD5、SS以及氨氮等，污染物浓度通过类比确定： COD 350mg/L，BOD5 200mg/L，SS240mg/L，NH3-N 25mg/L、石油类20mg/L。生活污水经化粪池排入城市污水管网，本项目依托咸阳彩虹电子配件有限公司化粪池预处理后，污水最终排入秦汉新城污水处理厂。目前 ，咸阳彩虹电子配件有限公司有2个9m3的化粪池，化粪池位于咸阳彩虹电子配件有限公司大门门房东侧，可以收纳本项目污水。 （2）排水水质及污染物主要排放分析 表8 项目水污染物产生及排放情况一览表 产生源 污水量 项目 COD BOD5 SS NH3-N 石油类 生活污水 240m3/a 产生浓度mg/L 350 200 240 20 20 产生量t/a 0.09 0.05 0.06 0.005 0.005 化粪池处理效率% 60% 72% 60% / 80% 排放浓度mg/L 140 56 96 20 4 排放量t/a 0.03 0.01 0.03 0.005 0.001 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 300 150 300 / 15 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 由上表可知，生活污水经处理后，主要污染物COD 、BOD5、SS、石油类等均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准要求，处理后的污水排入城市污水管网，对区域地表水体影响较小。 （3）污水处理厂依托可行性分析 秦汉新城朝阳污水处理厂处理规模为5万m3/d，污水处理工艺采用改良后的A2/O处理工艺，主要包括格栅、旋流沉砂池、生化池、二沉池、絮凝池、紫外消毒渠等污水处理设施，处理后水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。服务范围包括渭河北岸综合服务区秦汉大道以西区（上林北路以东，秦汉大道以西，河堤路以北，兰池四路以南围合区域）及周陵新型产业园区全部区域。本项目位于底张镇，因此本项目选址位于朝阳污水处理厂的收水范围，污水接管可行 2、噪声环境影响分析 （1）噪声源分析：本项目主要为检测设备产生的噪声，高噪设备主要有CS2100/CS2100A型热真空试验系统、DC-200L高低温冲击试验系统HUT高低温湿热试验系统等机械加工设备噪声。噪声值一般在55～65dB（A），本项目主要产噪设备及治理措施见表9。 表9 主要噪声设备及治理措施 单位：dB(A) 序号 设备名称 噪声值 降噪措施 类型 1 热真空试验系统 60 选用低噪设备、设备底座加设减震垫、厂房隔声 连续 2 高低温冲击试验系统 65 选用低噪设备、设备底座加设减震垫、厂房隔声 连续 3 高低温湿热试验系统 60 选用低噪设备、设备底座加设减震垫、厂房隔声 连续 本次评价在项目运营期对厂界噪声进行了监测，监测结果见表10. 表10 噪声监测结果统计表 项目 监测点位 时间 2月27日 2月28日 备注 项目 所在地 东厂界 昼间 55.7 54.7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB，夜间50dB） 夜间 48.0 47.6 南厂界 昼间 56.5 55.5 夜间 47.7 47.9 西厂界 昼间 54.6 55.6 夜间 47.6 46.8 北厂界 昼间 55.6 54.6 夜间 47.9 46.9 根据实测结果可知，在采取相关防治措施后，项目运营期间，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求。 3、固体废物环境影响分析 生活垃圾：主要来自职工的生活垃圾。按每人每天产生1.0kg生活垃圾计算，本项目职工9人，年产生量为2.7t/a，内设垃圾桶，生活垃圾收集后，按照环卫部门规定外运处置，妥善处理后对周围环境质量影响小。采取以上措施后，本项目的固体废物对环境影响较小。 4、环境风险 根据HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》及其附录A，通过对该项目的原辅材料、中间产品及公用工程物料进行分析，项目丙烷、氧气等为易燃危险物质，其理化性质及危险危害特性见表11。 表11 液氮的理化性质及危险特性 标识 中文名：氮[液化的]；液氮 危险货物编号：22006 英文名：nitrogen，refrigerated liquid UN编号：1977 分子式：N2 分子量：28.01 CAS号：7727-37-9 理化性质 外观与性状 无色无臭液化气体 熔点（℃） -209.8 相对密度(水=1) 0.81 相对密度(空气=1) 0.97 沸点（℃） -195.6 饱和蒸气压（kPa） 1026.42/-173℃ 溶解性 微溶于水、乙醇。 毒性 及健康危害 侵入途径 吸入。 健康危害 皮肤接触液氮可致冻伤：如常压下气化产生的氮气过量，可使空气中氧分压下降，引起缺氧窒息 急救方法 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 燃烧爆炸危险性 燃烧性 不燃 燃烧分解物 氮气 闪点(℃) / 爆炸上限（v%） / 引燃温度(℃) / 爆炸下限（v%） / 危险特性 如遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸事故的危险。 储运条件 与泄漏处理 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。验收时应注意品名，注意验瓶日期，先进仓先发用， 搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防寒服。不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源，禁止将液体冲入下水道、排洪沟等限制性空间，将漏出气用排风机送至空旷处，漏气容器应妥善处理、修复、检验后再用。 灭火方法 本品不燃，用雾状水保持火场中容器冷却；可用雾状水喷淋加速液氮蒸发，但不可使水枪射至液氮。 （1）本项目共设液氮罐两座，1座10m3的液氮罐，1座5m3的液氮罐，液氮存储量约为15m3。氮气为无毒、不燃气体，若遇高热，碰撞，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 查阅《危险化学品名录》（2015版），液氮被列入其中，属于危险化学品。依据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690－92），液氮被划分为4.1.5压力下气体。项目液氮最多储存量为15m3，在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2009）中未对液氮作出任何规定，故认为不属于重大危险源，不会产生大的风险危害。 （2）风险防范措施 但为了进一步减小事故的发生，项目应严格执行《危险化学品安全管理条例》《压力容器安全技术检査规程》，健全安全生产管理制度，制定压力容器安全操作规程，配备必要的专兼职管理人员对压力容器进行维护管理。在液氮罐在投入使用前，应对其外观、标志标识、产品合格证、使用说明书等进行检査核对：容器的安全阀、爆破片等安全装置要保证完好；液氮罐要存放在通风良好的阴凉处，搬运和存放时轻拿轻放始终保持直立。应加强对在用压力容器维护检查，容器的压力仪表定期送计量检定机构检验。并切实做好液氮突发性泄漏事故的应急处置。 ①定期对液氮罐进行检测工作：随时准确掌罐体的实际壁厚，发现问题及时处理，以确保贮罐安全； ②贮罐有泄漏危险或检修频率较高的位置，应有明显标志； ③贮罐每天应巡检一次，发现问題及时处理； ④建立事故报警系统，及时发现、及时处理，并及时作好受害地区的补救工作； ⑤设立风险管理机构，配备专职风险管理人员，使其能正常履行职责； ⑥制定风险管理规章制度，明确相关责任人职责，标明危险化学品位置、数量、可能产生的危害、事故排放、应急措施。 环保投资估算 项目总投资600万元，其中环保投资4万元，占总投资额的0.67%。项目具体的环保投资见表12。 表12 本项目环境保护投资估算一览表 污染源 工程名称 总投资（万元） 噪声 检测设备噪声 室内布置、选用低噪声设备、隔声减震处理、加强平时的运营维护等 3 固废 生活垃圾 收集后按当地环卫部门规定外运处置 1 合计 4 环保验收内容 本项目环保治理设施应与主体工程同时完成，建设单位应对本报告涉及的环保措施予以重视，逐项落实。表13列出了本项目应当实施的环保项目，供环保监测与管理部门验收参考。 表13 项目工程环保工程设施验收要求一览表 类别 污染源 设施或措施内容 数量 执行标准或验收监测要求 固废 生活垃圾 垃圾筒 / 无害化处置 噪声 设备噪声 选用低噪声设备、设备底座加设减震垫、加强平时的运营维护等 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值标准 环境管理及监测计划 （1）环境管理 本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入运营计划指标，建立公司内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； ②加强对职工的环保教育，包括业务能力、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ③建立公司设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 （2）环境监测计划 ①环境监测工作组织 本项目运营期应对污染源进行定期监测，企业不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托当地环境监测站进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ②运营期监测及管理计划 根据本项目运营期的环境污染特点，环境监测应对噪声定期监测，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理。具体见表14。 表14 运营期环境监测及管理计划一览表 污染源 监测点位 监测项目 监测计划 厂界噪声 厂界四周共设置4点 昼、夜间等效声级 1次/年 污染源排放清单 污染源排放清单见表15. 表15 污染源排放清单 污染物种类 治理措施或处置、处理方式 主要 污染物 排放 参数 排放量 排放 浓度 执行 标准 备注 废水 生活污水 化粪池 废水量 / 240t/a / / GB8978-1996三级标准及（DB61/224-2001）二级标准 COD 0.03t/a 140 500 氨氮 0.005 t/a 20 / BOD5 0.01 t/a 56 300 SS 0.03 96 400 石油类 0.001 4 30 固废 生活垃圾 生活垃圾箱桶、分类收集 / / 2.7 t/a / / 由环卫部门集中收集统一处置 噪声 CS2100/CS2100A型热真空试验系统、DC-200L高低温冲击试验系统HUT高低温湿热试验系统等采取厂房隔声等措施后能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、BOD5、氨氮 | 进入化粪池处理后进入市政管网(依托咸阳彩虹电子配件有限公司化粪池) | （GB8978-1996）中的三级标准 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 分类收集，及时清运 | 全部妥善处置，不对环境造成二次污染 |
| 噪 声 | 运行期噪声主要来自生产过程中热真空试验系统、高低温冲击试验系统、高低温湿热试验系统等检测设备噪声。噪声值一般在55～65dB（A），噪声设备采取选低噪设备，墙体屏蔽隔音，设备底座加设减震垫等措施后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其它 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目不新建厂房，不占用空地不动土，本项目不会对区域的生态环境产生明显影响。 |

九、结论与建议

一、 评价结论 1、项目简介 陕西奥来泽环境测试技术服务有限公司成立于2016年4月，是专业从事机械、电工电子等产品的环境试验，本项目南侧为陕西仕桌金属制品有限公司，北侧为废弃厂房，东侧为空地，西侧为陕西仕桌金属制品有限公司。公司占地面积400平方米，年加工航空器件300件，项目投资600万元，环保投资4万元，占项目总投资的0.7%。 2、产业政策分析 根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不在淘汰类和限制类之列，属于允许类，项目的建设符合产业政策。因此，该项目符合国家当前产业政策的有关规定。 区域环境质量 （1）区域环境质量达标情况：根据2018年西咸新区空港新城站点污染浓度日均 值年报，由于2018年PM10、NO2、O3、PM2.5均存在超标现象，因此，空港新城为不达标区，本项目位于空港新城境内，项目所在区域为不达标区。 （2）地表水：本次地表水质量现状评价引用2017年度《咸阳市环境质量报告书》中—渭河咸阳段铁路桥和玻璃钢自动站断面的常规监测数据，从监测结果可以看出，评价区各项水质监测指标均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准要求。 （3）声环境：本项目东、西、南、北厂界昼、夜间声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，北厂界临近园区三路，声环境质量满足4a类标准要求，表明项目所在区域声环境现状良好。 4、环境影响分析 （1）水环境影响 项目废水主要为生活污水，依托咸阳彩虹电子配件有限公司化粪池，经预处理进入朝阳污水处理厂，对地表水环境影响较小。 （2）声环境影响 本项目东、西、南、北厂界昼、夜间声环境质量均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，表明项目所在区域声环境现状良好。 （3）固体废弃物的影响 本项目固体废物主要为生活垃圾，生活垃圾收集后，由环卫部门统一收集处置。。 5、结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，项目建成后，按环评提出的措施和要求后均能实现达标排放，对周围的环境影响较小，因此，该项目从环保角度分析是可行的。 二、评价建议 加强运行期设备噪声的管理，对机械场所要有切实可行的隔音防护措施，确保“厂界噪声”达标排放。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 负责人： 公 章 经办人： 年 月

# Text boxes

图4  项目检测流程图